## Slide 1
N형 폴리 저항 기반의 시간영역 CMOS 온도센서
N-Poly Resistor Based Time Domain CMOS Temperature Sensor
허지위, 변상진
동국대학교 전자전기공학부
ARCHITECTURE
=R(25℃)[1+(T-25℃)+]
변화범위: 16％
구간: 0℃~100℃
=
변화범위: 16％
구간: 0℃~100℃
(t)==C
변화범위: 16％
구간: 0℃~100℃
온도에 따라 저항값이 바뀌는
N형 폴리 저항
온도에 따라 전류가 바뀌는
전류원
온도에 따라 지연시간이 바뀌는
미세 지연 셀
거친 지연라인이 주기의
대략 80％를 지연한다
512개의 미세 지연 셀이 주기의
대략 0%에서 40％까지 지연한다
기준 클럭
한 주기 지연
기준 클럭의 한 주기를 지연하기 위해 필요한 미세 지연 셀의 개수는 온도에 따라 바뀐다
지연 클럭
시스템 구조도
IMPLEMENTATION
RESULT
전류원
=1.8V
20uA 중심으로 변화
피드백
공정변화
제조오차
온도
해소
CTR[2:0]로 보상
거친 지연 셀
큰
각 셀은 약 60ns를 지연
전체 약 3.62us를 지연
미세 지연 셀
직은
각 셀은 약 3.7ns를 지연
전체 약 1.88us를 지연
SAR 조정 블록
초기화 100000000
256번째 신호
기준 클럭
DFF
한 주기 미만
한 주기 초과
1은 오른쪽으로 한 자리 이동
원래 자리 1으로 유지
원래 자리 0으로 변화
피라미드형 : 1 MUX
64개:1MUX
512개 미세 지연 셀
일대일 연결
8개:1MUX
1개:1MUX
9비트SAR
3비트
3비트
3비트
실제 지연 시간
거친 지연선
미세 지연셀의 개수
SAR지연 시간
MUX지연 시간
Two point calibration @20℃ & 80℃
오차범위: –1.6°C ~ 0.6°C
PCB photo
Die photo
실제 면적: 0.432mm2
전력 소모: 0.1794mW
변화 속도: 24 Ksamples
전력 효율: 7.4nJ/sample
분해능: 약 0.5°C
본 연구는 IDEC에서 MPW를 지원받아 수행하였습니다.
The chip fabrication was supported by the IC Design Education Center(IDEC), Korea.