## Slide 1
Introduction
Conclusion
65-nm CMOS 공정을 이용한 mm-Wave Vector-sum 위상변화기
김은정, 전상근
고려대학교 전기전자공학부
본 설계에서는 65-nm CMOS 공정을 이용하여 38 GHz 대역 주파수에서 동작하는 3-비트 Vector-sum 위상변화기를 설계 및 측정하였다.
설계된 위상변화기는 35.8 GHz에서 최소 –12.7 dB의 삽입손실과 28.5%의 3-dB 대역폭을 가지며, 크기와 위상 오차는 38 GHz에서 각각 1.7 dB, 4.2° 이다.
Design
설계된 38 GHz 대역 위상변화기는 기준이 되는 4개의 벡터를 형성하기 위한 quadrature generator와 벡터를 합성하기 위한 vector modulator로 구성된다.
Quadrature generator는 Marchand balun의 두 출력 포트에 coupled-line coupler를 연결하여 coupler의 출력 포트에서 0°, 90°, 180°, 270°의 위상 차이가 나는 4개의 벡터가 생성되도록 하였다.
Vector modulator로는 Gilbert-cell을 사용하였으며, 캐스코드의 공통 소스 단의 게이트로 quadrature generator로부터 나온 RF신호를 입력 받고, 공통 게이트 단의 게이트 전압을 조절하여 트랜지스터를 스위치처럼 동작시켜 출력된 벡터가 전류 형태로 합쳐지면서 위상 변화가 발생하도록 하였다.
캐스코드의 공통 노드에는 포화 영역에서 동작하는 트랜지스터를 달아주어 항상 일정한 전류가 흐를 수 있도록 설계하였다.
입력단과 출력단 정합에는 전송선과 병렬 커패시터를 이용하여 50-Ohm 정합이 되도록 설계하였다.
패드를 포함한 회로의 면적은 1614um × 1374um 이다.
Results
그림 (a)는 삽입 손실을 나타낸 그래프이며, 측정 결과 35.8 GHz에서 최소 –12.7 dB의 삽입 손실과 30.5 GHz – 40.7 GHz의 3-dB 대역폭을 얻었다.
그림 (b)는 상대적인 위상변화 성능 그래프이며, 설계 주파수에서 하나의 벡터를 기준으로 3-비트의 상대적인 위상 차이가 나타나는 것을 확인하였다.
그림 (c)는 입력 및 출력 정합 성능을 나타낸 것으로 S11은 23.7 GHz - 37.7 GHz에서, S22는 36.4 GHz – 40.9 GHz에서 –10 dB 이하의 값을 얻었다.
그림 (d)는 위상변화기의 크기와 위상의 RMS 오차를 나타낸 것으로 크기와 위상 오차는 38 GHz에서 각각 1.7 dB, 4.2°의 값을 얻었으며, 전력소모는 측정 결과 45mW인 것을 확인하였다.
최근 mm-wave 대역의 다양한 응용분야에서 위상 배열 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 이에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다.
위상변화기는 위상 배열 시스템의 필수적인 회로로, multi-path 신호의 위상을 조절하여 신호가 동위상으로 합쳐질 수 있도록 하는 역할을 한다.
본 설계에서는 65-nm CMOS 공정을 이용하여 38 GHz 대역에서 동작하는 3-비트 Vector-sum 위상변화기를 설계 및 측정하였다.
본 연구는 IDEC에서 MPW와 EDA Tool을 지원받아 수행하였습니다.