## Slide 1
Introduction
2.4GHz 대역에서 동작하는 Gain 및 NF가 개선된 주파수 혼합기에 대하여 연구하였다.
기존의 Current bleeding 단을 이득 증폭기로 대체하여 이득을 증가 시킬 수 있고 기존의 전류 블리딩 기법까지 동시에 사용할 수 있게 함으로써, 주파수 혼합기의 이득 증가와 잡음지수 감소와 저전력을 동시에 해결 할 수 있게 하였다.
Circuit Design
Chip Photo
IDEC MPW 삼성65nm 공정을 이용하여 제작한 제안된 믹서의 칩 사진이다.
Result
제안된 믹서의 Gain의 결과 이다. 기존의 믹서보다 개선된 것을 확인 할 수 있다.
Conculsion
입력 주파수가 2.4 GHz 에서 변환 이득 14 dB, IF 주파수에서의 잡음 지수 7.2dB, IIP3가
-15.89dBm 을 가졌고, 회로 전제의 전력 소모는 3.82mW 이다.
방성현, 임창우, 윤태열
Department of Electronic and Computer Engineering, Hanyang University
Acknowledgements
The chip fabrication and EDA tool were supported by the IC Design Education Center(IDEC), Korea.
High Performance Mixer Using Feedback Current reusing technique
왼쪽 그림은 Current Reusing LNA로 전류를 재사용하여 이를 통해 gm을 증가시켜서 Gain또한 증가 시킬 수 있는 구조이다.
Mixer의 경우에도 Current bleeding 기법이 존재하는데 위와 같은 방법을 사용하여 Gain을 증가시킬 수 있다.