## Slide 1
서론
3-Tr APS 구조에서 전하 평균 회로와 다중 샘플링 기법을 추가적으로 사용하여 동작범위 확장
화소 부분에 추가적인 Transistor 를 추가하지 않고 동작범위 확장
동일한 하나의 화소에서 나오는 신호를 짧은 시간에서 한 번, 긴 노출시간에서 한번씩 샘플링 하여 이미지 프로세싱을 통해 동작범위를 증가
본론
Wide Dynamic Range of CMOS Image Sensor Based on Active Pixel Sensor
결론
IDEC MPW 0.18 μm 공정을 이용한 이미지 센서 설계
전하 평균 회로 및 다중 노광 기술을 사용함으로써 일반적인 3-Tr 이미지 센서 구조보다 약 24dB 의 동작범위 향상
기존 Conventional mode 에 비해 제안한 averaging mode에서 동작범위 향상을 출력 이미지를 통해 확인
김상환, 신장규*
경북대학교 전자공학부
*jkshin@ee.knu.ac.kr
<제안한 3-Tr 이미지 센서의 블록 다이어그램>
<제안한 전하 평균 회로의 회로도>
이중 노광 기법을 기반으로 하여 저 조도에서의 신호 출력과 고 조도에서의 신호출력을 나눠서 커패시터에 저장
수직 shift register 를 홀수 열, 짝수 열로 나누어서 동작
픽셀 크기를 상대적으로 작게 설계 가능하여 고 해상도 이미지 센서 설계 가능
<Conventional mode>
<Averaging mode>