## Slide 1
A Reconfigurable Active-RC Complex Image Rejection Filter For Multimode Receiver Applications
정유민, 성지원, 권진호, 나경준, 임동구
전북대학교
현대의 RF 송수신기의 대부분은 Low-IF 구조를 사용한다. Low-IF를 사용할 경우 전력소모를 줄이고, 집적도를 높일 수 있으며 분리도 문제로 인한 DC 오프셋 문제도 해결 할 수 있는 등 다양한 장점을 가지고 있기 때문이다. 하지만 RF 주파수에서 IF 주파수로 하향변환을 하는 과정에서 우리가 원하는 주파수 ()만 아니라 ()와 같은 이미지 신호가 생기게 되는 문제점이 발생한다. 이러한 문제는 복소 필터를 이용하여 이미지 신호를 제거할 수 있다. 또한 다중 모드를 구현하기 위해 두 개의 3차 저역통과 필터를 위 아래로 저항을 통해 연결 한 후 스위치를 통하여 저역통과 동작과 대역통과 동작이 모두 가능하도록 할 것이다. 중심 주파수 전환과 대역폭을 조절 할 수 있도록 2진수 값 입력으로 재구성 가능한 튜닝 시스템을 설계 할 것이다.
180nm CMOS 공정 소자를 이용하여 다중 모드 수신기 응용을 위한 재구성이 가능한 능동-RC 복소 이미지 제거 필터를 설계하여 구현하였다. 회로 구현을 위한 완전 차동 증폭기의 성능은 63dB의 DC gain, 81MHz의 Unit gain bandwidth, 80deg의 Phase margin, 3MHz에서 30dB의 이득으로 목표한 IF 대역에서 안정된 동작을 할 수 있도록 설계하였다.
이 완전 차동 증폭기를 이용하여 3차 저역통과 필터를 제작하고 튜닝 시스템을 통해 연결하여 저역 통과와 대역 통과가 가능 하도록 다중 모드 기능과 대역폭을 전환할 수 잇게 재구성 기능을 구현아여, 1M-3MHz의 차단 주파수 혹은 중심 주파수를 가질 수 있게 하였다.
‘본 논문은 IDEC 지원으로 수행됨＇
2020 IDEC Congress CDC