## Slide 1
밀리미터파 대역
  미사용 광대역 주파수 스펙트럼 존재
  주파수 고갈문제 해결 및 초고속 통신 가능
D-대역 수신기 front-end
  D-대역 : 낮은 대기 감쇠, 대역폭 확보 용이
  6G기술 선점을 위한 선행연구 요구
28nm CMOS 공정을 이용한 D-대역 수신기 Front-end 설계
이현규, 김민우, 전상근
고려대학교
D-대역 수신기 개별블록
D-대역 저잡음 증폭기
D-대역 수신기 front-end
D-대역 수신기 front-end 회로도 및 레이아웃
  Samsung 28nm CMOS 공정을 이용하여 설계
  수신되는 신호의 잡음을 최소화 하기 위한 저잡음 증폭기룰 첫단에 배치
  개별회로간 공액정합을 통한 대역폭 향상
  수신기 (Rx)
    최대 변환 이득 : 32.2dB @ 140GHzRF
    3dB 대역폭(변환이득) : 136 – 143GHz (7GHz)
    입력P1dB : -40.0dBm @ 1GHzIF
    포화전력 : -4.4dBm @ 1GHzIF
    전력소모 : 47.43[20.85(LNA) + 7.7(VCO) + 18.88(mixer)] mW
    칩 면적 : 1480x970um2 (Including probing pads)
시뮬레이션 결과
  LO-to-RF 격리도 향상과 높은 변환 이득을 위한 Gilbert-cell 구조 채택
  IF단 대역폭 향상을 위해 인덕티브 피킹을 적용한 기저대역 증폭기 버퍼 사용
D-대역 주파수 하향변환기
  NMOS 교차 결합쌍과 L-C 공진부, 공통-소스 버퍼구조로 구성
  NMOS 교차 결합쌍 소스단에 커패시터를 추가하여 발진에 필요한 부성저항을 생성
  L-C 공진부와 소스 커패시터를 가변 커패시터로 구성하여 주파수 조정 범위를 향상
  공통-소스 버퍼를 통해 하향변환기 구동에 필요한 LO 출력을 생성
D-대역 전압제어 발진기
서론
  4단 공통-소스 차동구조 사용
  소신호 이득 향상을 위한 중화기법 적용
  트랜스포머와 전송선로를 사용한 주파수 교차 정합을 통해 대역폭 향상
[Input freqRF vs Conversion gain ]
[Input PRF vs PoutIF & conversion gain]
The Authors thank IDEC for MPW and CAD tool support