## Slide 1
A VCO-based ADC with Amplitude-Adaptive Sampling Frequency
Wonjoon Jo, Jiyoung Kim, and Seong-Ook Jung School of Electrical Engineering, Yonsei University
Introduction
VCO-based ADC & Issues
Electrocardiogram (ECG) 나 Extracellular Action Potential (EAP) 와 같은 특정 신호에 대해 효율적이지 못한 기존 일정한 샘플링 [1]
Level Crossing (LC) 기법 제시[2]
LC 의 Continuous Time Comparator의 사용 으로 회로 복잡도 증가, voltage mismatch 문 제점
VCO-based ADC의 사용으로 Comparator 제 거 및 mismatch 감소 [3]
VCO를 사용할 경우 frequency 정보를 TDC로 변환 하기 때문에 불필요한 power 소모 존재
Low Phase Noise VCO 설계
Kick-back noise를 줄이기 위한 stage buffer
Flicker noise를 줄이기 위한
pseudo differential cell
Oscillation Voltage Level 제한
PVT variation에 강한 High Resolution TDC 설계
Coarse: 8 control-bit DLL
Fine: resistive phase interpolator
Large Power Consumption
VCO based ADC Design Constraints
Introduction
Voltage-domain level Crossing
Phase-domain level Crossing
Result and Discussion
특정 전압을 기준으로 ADC 샘플링 분리
빠르게 샘플링 (1xf mode) : 관심 있는 영역의 신호
→ 정확한 ADC 동작 (High resolution)
느리게 샘플링 (0.5xf mode): 관심 없는 영역의 신호
→ ADC에 소모되는 Power Saving
Proposed VCO-based ADC with Amplitude-Adaptive Sampling Frequency
Simulation Results
제안한 Amplitude-Adaptive Sampling Frequency는 sampling frequency의 변환을 통해 1)관심있는 영역의 신호에서는 SNDR은 유지시키고, 2)관심 없는 영역의 신호에서는 power efficiency를 높인 구조임
제안한 구조는 65nm 공정에서 설계 되었으며, 0.072mm2의 Area를 차지함
제안한 구조는 20MHz의 input bandwidth에서 64.5dB의 SNR, 63.2dB의 SNDR, 64dB의 DR의 성능을 내고, 13.2mW의 전력 소모를 가짐
Conclusion
[1] J. Van Assche and G. Gielen, "Power Efficiency Comparison of Event-Driven and Fixed-Rate Signal Conversion and Compression for Biomedical Applications," in IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, vol. 14, no. 4, pp. 746-756, Aug. 2020
[2] T. Wu, C. Ho and M. S. Chen, "A Flash-Based Non-Uniform Sampling ADC With Hybrid Quantization Enabling Digital Anti-Aliasing Filter," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 52, no. 9, pp. 2335-2349, Sept. 2017.
[3] T. Wu and M. S. Chen, "A Noise-Shaped VCO-Based Nonuniform Sampling ADC With Phase-Domain Level Crossing," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 54, no. 3, pp. 623-635, March 2019
Reference