## Slide 1
Bitcell 기반 Ternary MAC Process-In-Memory 연산회로
정회창, 정주은, 김승빈, 이규호
울산과학기술원
연구 개요
실험 결과
연구 내용 및 설계 디자인
<PIM 기술 개발의 필요성>
Memory Access 에서의 높은 에너지 소모 
메모리 병목현상으로 인한 연산 지연 
프로세서-메모리 성능 갭 문제 
  CPU 속도: 매년 55% 향상
  DRAM 속도: 매년 7% 향상
 ALU와 메모리간 에너지 소모를 줄인 “ALU-메모리 통합 아키텍처”인 PIM 개발 
<기존 PIM의 연산 방식>
Digital: 메모리 주변 회로를 이용한 Digital 연산
  설계된 Digital Logic을 이용해 복잡한 Logic 연산 가능 
  연산에 요구되는 여러 사이클에 의한 On-Chip Bandwidth 제한 
Analog: Analog Logic 회로를 포함한 PIM Bitcell을 이용한 연산
  한 사이클 이내에 특정 연산 수행  (Ex. MAC 연산)
  낮은 연산 Accuracy 및 낮은 이미지 분류 능력 
<Ternary MAC 연산이 가능한 PIM 구조>
높은 MAC 연산 Accuracy를 지니며 동시에 상대적으로 높은 분류 정확도 달성을 위해 Binary PIM 방식보다 진보한 Ternary MAC PIM 설계
  Activation과 Weight 모두 Ternary
256 by 256 PIM Bitcell Array를 중심으로, 효율적인 Ternary MAC 연산을 할 수 있는 Ternary MAC PIM 아키텍처 구성
<Ternary MULT 연산이 가능한 PIM Bitcell>
PIM Bitcell 내 곱셈 연산 (MULT)
Ternary PIM Bitcell : 2개의 SRAM Cell + Ternary MAC Soft Logic
Ternary Weight은 2개의 Memory Cell에 저장
  왼쪽 Cell: MSB / 오른쪽 Cell: LSB
Ternary Activation은 Ternary MAC Logic 구성 Transistor의 Source, Drain에 전압으로 입력
<Column-Wise 단위의 Ternary Accumulation 연산 >
PIM Bitcell 간 덧셈 연산 (ADD/ACC)
Single Column 내 PIM Bitcell의 MAC Soft Logic이 서로 연결되어 연산
  A·W의 값은 -1, 0, +1 이 가능하며, 각각 값에 따라 PIM Bitcell 내 MAC 연산 MOSFET을 동작
높은 MAC Accuracy를 지니며, 한 Cycle 내 (-256,+256)의 범위 연산 가능
<Ternary Neural Network 가속 가능한 PIM>
Ternary Neural Network 가속 가능한 Ternary Logic 연산
Ternary PIM의 Soft Logic을 Configurable 사용  MULT & ADD 연산
  (-256,+256)의 값을 지니는 Ternary ADD 수행
  256개의 Ternary MULT 수행
  한 Cycle 내 Ternary MULT 혹은 Ternary ADD 선택적 동작
<Ternary PIM을 이용한 Ternary MULT & ADD 연산 결과>
Ternary PIM을 Configurable 하게 이용한 Ternary MULT & ADD
Ternary MULT와 ADD 연산 결과가 특정 전압으로 수렴
VMAC은 (-256,+256)의 범위를 Analog 전압의 형태로 0.0V (GND) 에서 1.0V (VDD) 까지 표현
ADC를 통해 4-Bit으로 Quantization 시 간섭 혹은 영향을 없애기 위해, VMAC의 Variation의 범위가 겹치지 않도록 설계
<Ternary PIM을 이용한 Analog MAC 연산 결과>
<Ternary PIM의 Layout>
<Ternary PIM Bitcell의 Layout>
Activation Decoder와 Switch를 이용해 Ternary Activation의 Path를 제어
2-Bit Ternary Activation은 Analog 전압으로 변경되어 PIM Bitcell에 입력
Weight Decoder를 이용해 Ternary Weight의 Path를 제어
PIM Bitcell 끼리 서로 연결되어 Ternary MAC 연산을 Column-Wise로 수행
<Performance Comparison Table>
본 연구는 IDEC에서 MPW를 지원받아 수행하였습니다.
본 연구는 IDEC에서 EDA Tool를 지원받아 수행하였습니다.
Activation과 Weight 모두 Ternary
32,768 GOPS 및 457 TOPS/W 달성
[1] X.Si, TCAS-I 2019, A Dual-Split 6T SRAM-Based Computing-in-Memory Unit-Macro With Fully Parallel Product-Sum Operation for Binarized DNN Edge Processors
[2] S.Yin, JSSC 2020, XNOR-SRAM: In-Memory Computing SRAM Macro for Binary/Ternary Deep Neural Networks
[3] S,Jain, TCAS-I 2020, TiM-DNN: Ternary In-Memory Accelerator for Deep Neural Networks