## Slide 1
MOSCAP 중화 커패시터 기반 28-nm CMOS D-band 저잡음 증폭기 개발
⁰이영규, 금우용, 이재만, 남기영, 최민석, 김명재, 이재성
고려대학교 전기전자공학부
Email : jsrieh@korea.ac.kr
1. 회로 설계
설계된 4단 저잡음 증폭기의 회로도는 그림. 1(a)와 같으며 MOSCAP을 중화 커패시터로 사용하였음.
MOSCAP은 품질 계수가 낮아 이상적인 커패시터 Cn과 저항 Rn의 직렬 연결로 모델링 할 수 있으며, 이를 적용한 소신호 등가회로는 그림. 2와 같음.
Y-파라미터 분석에서 Cn은 부성 커패시터(negative capacitor)로, Rn은 부성 저항(negative resistor)으로 작용하여 트랜지스터의 기생 성분인 Cgs와 Cds, Rg를 중화함.
이를 통해 기생 성분에 의해 발생하는 이득의 감쇄를 보상하고, 최대 가용 이득(Maximum Available Gain, MAG)을 향상시킬 수 있음. [1]
입출력 및 단간(interstage) 정합은 트랜스포머를 기반으로 설계함.
입력단은 잡음 정합을, 이후 단들은 공액 정합(conjugate matching)을 진행함.
2. 측정 결과
제작된 저잡음 증폭기의 칩 사진은 그림. 1(b)와 같으며 전체 회로의 면적은 869 mm × 544 mm, 프로빙 패드를 제외한 핵심 회로의 면적은 687 mm × 156 mm임.
그림. 3(a)는 저잡음 증폭기의 S-파라미터 측정 결과를 나타내며 120.2 GHz에서 15.4 dB의 최대 S21, 115.1-137.3 GHz로 22.2 GHz의 3-dB 대역폭을 달성함.
드레인 전압 1 V에서 22 mW의 DC 전력을 소모함.
그림. 3(b)는 잡음 지수 측정 결과를 나타내며, 그림.4와 같은 setup으로 액체 질소(LN2) 기반 Y-factor method를 이용하여 110-150-GHz 대역에서 측정함.
측정 결과에 2차 다항 근사를 적용한 추세선으로부터 127.5 GHz에서 9.6 dB의 최소 잡음 지수를 보였으며, 3-dB 대역폭 내에서 최대 1.5 dB 증가함.
결론
본 논문을 통해 28-nm CMOS 공정을 기반으로 MOSCAP 중화 기법을 적용한 D-band 저잡음 증폭기를 개발함.
개발된 증폭기는 추후 고주파 통신 및 레이다 시스템에 사용할 수 있을 것으로 기대됨.
Acknowledgement
본 연구는 IDEC에서 MPW 및 EDA TOOL를 지원받아 수행하였습니다.
참고 문헌
[1] D. Simic and P. Reynaert, "Analysis and Design of Lossy Capacitive Over-Neutralization Technique for Amplifiers Operating Near fMAX," IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS, 2021.
(b)
그림. 1. 저잡음 증폭기의 (a) 회로도, (b) 칩 사진.
서론
서브 테라헤르츠(100 GHz– 300 GHz) 시스템의 첫 단에 위치하는 저잡음 증폭기는 시스템의 잡음 지수를 결정하는 핵심 블록임.
본 논문에서는 MOSCAP (MOS capacitor) 기반 손실 커패시터를 사용한 D-band 저잡음 증폭기를 개발함.
그림. 4. 잡음 측정 setup.
그림. 2. 코어단의 소신호 등가 회로
(a)
(a) (b)
그림. 3. 저잡음 증폭기의 (a) S-파라미터 (b) 잡음지수.